## Slide 1: 开题报告 公共浴室智能管理系统
报告人：马博阳 綦浩楠 沙禹吉
2022年3月27日星期日

## Slide 2: 报告内容概要
项目定义
项目背景
竞品分析
项目目标
系统指标
项目原理
系统框架
系统原理
开发计划
成本预算
项目风险
工程伦理
市场风险
技术风险
公共浴室智能管理系统

## Slide 3: 报告内容概要
项目定义
项目背景
竞品分析
项目目标
系统指标
项目原理
系统框架
系统原理
开发计划
成本预算
项目风险
工程伦理
市场风险
技术风险
公共浴室智能管理系统

## Slide 4: 项目背景 – 场景及用户痛点
应用场景：校园宿舍、公寓等场所内的公共浴室
许多学校仍然只提供公共浴室，浴室的拥堵现象几乎每天都在发生
很多人在洗完澡后遗落随身物品，造成不必要的损失
项目定义

## Slide 5: 项目背景 – 项目意义
预约洗澡时间、获取当前浴室占用情况，避免长时间排队
遗落随身物品时发出提醒
服务平台通过数据采集、分析，提示浴室内人数较少的时段
服务平台分析得出浴室使用时间、用水量、水温的统计信息，帮助管理者调整浴室系统，提高资源利用率
自动控制浴室灯光、换气扇，降低能耗，有利于可持续发展
项目定义

## Slide 6: 竞品分析 – 现有产品功能
目前市场上已有公司生产并投入部分高校使用，主要功能为：
    手机预约洗澡时间并给出客流量时间分布数据和图像
    采集环境信息控制灯光、换气扇
    节水节能
    其他相关项目主要集中于家庭卫浴的智能化，功能不适合学校公共浴室场景，价格较高不适合学校内大规模使用
项目定义

## Slide 7: 竞品分析 – 优缺点对比
项目定义
功能 | 现有产品 | 本项目
环境感应和灯光、通风智能控制 | Y | Y
浴室占用情况展示和用户预约 | Y，时间段固定 | Y，时间段自适应
客流量统计和数据展示 | Y | Y
浴室是否真实有人检测 | N | Y
水温、用水量、使用时间数据采集 | N | Y
数据分析和决策辅助 | N | Y
遗落物品报警 | N | Y
主动求助、报修 | Y | Y

## Slide 8: 竞品分析
[1]叶子,都宁,张好,李浩智,梁琨.校园浴室智能引导与预定系统设计[J].科技创新与应用,2019(09):58-60.
[2]何淼,韩茂盛,叶勇明,云雅楠,高宇桢.智能浴室管理系统的开发与设计[J].价值工程,2017,36(09):106-107.DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2017.09.041.
[3]杨成全.高校浴室和开水房智能节水初探[J].中国高校后勤研究,2004(05):48+65.
[4]董阿兵,黄成,孟晓.基于物联网技术的公共浴室控制系统[J].科学与财富,2021(9):242-243.DOI:10.12293/j.issn.1671-2226.2021.09.178.
项目定义

## Slide 9: 项目目标
基本的淋浴器功能和信息展示功能
检测浴室内温度、湿度及亮度，智能控制灯光与换气扇
手机预约，人流量分析、预估等待时间，检测是否按时到达使用
统计浴室使用情况，为个人提供建议洗澡时间，帮助管理者设置供水时间
统计水温、用水量，为管理者提供供水时间、水量、水温设置建议
遗落物品检测及报警提示
主动求助、报修功能
项目定义

## Slide 10: 系统指标
功能测试指标
    能否实现用户预约和后台智能管理功能
    能否做到遗落物品报警提示和推送通知，使用者主动求助和报修
    能否做到水温、时长、用水量的数据采集、传输和后台智能分析
    能否做到对灯光和换气扇的智能控制
  指标测试方法
    通过模拟使用环境进行功能测试，同时单独测试高温高湿环境下稳定性
项目定义

## Slide 11: 系统指标
精确度测试指标
    温度传感器误差控制在
    湿度传感器误差控制在
    流量计误差控制在
    红外传感器检测成功率在以上
    指标测试方法
    将采集结果与专用测量设备的结果比较，计算误差
项目定义

## Slide 12: 系统指标
安全测试指标
    可以长时间正常工作
    无漏电现象
  指标测试方法
    在温度为、湿度为的环境中，测试能否正常工作，有无漏电现象
项目定义

## Slide 13: 报告内容概要
项目定义
项目背景
竞品分析
项目目标
系统指标
项目原理
系统框架
系统原理
开发计划
成本预算
项目风险
工程伦理
市场风险
技术风险
公共浴室智能管理系统

## Slide 14: 系统框架 – 模块划分
项目主体分为3部分：淋浴器终端、淋浴间主机、云服务平台
淋浴器终端：实现基本的淋浴器功能，实现对水温、使用时间、用水量的数据采集整合和发送，实现遗落物品报警提示功能，实现使用者主动报修、求助，实现可视化展示部分数据
淋浴间主机：实现淋浴器终端传输数据的汇聚整合和发送，实现对浴室灯光、换气扇的自动控制
云服务平台：数据存储和分析处理，智能管理，预约功能
项目原理

## Slide 15: 系统框架 – 系统框图
项目原理
淋浴间主机
淋浴器终端
淋浴器终端
云服务平台
用户

## Slide 16: 系统框架 – 系统框图
项目原理

## Slide 17: 系统框架 – 系统框图
项目原理

## Slide 18: 系统原理
数据采集使用相应传感器元件。其中流量计输出为脉冲信号，MCU计数脉冲并换算为水流量；其余元件产生电压信号，可通过MCU的ADC采样并换算
淋浴间是否实际使用以及物品遗落通过红外传感器检测，保证个人隐私
数据传输采用ZigBee和WiFi，淋浴器终端与淋浴间主机之间使用ZigBee，淋浴间主机通过WiFi接入互联网
电磁水阀、灯光、换气扇的控制，通过MCU配合功率驱动电路与继电器实现
借助数据库、数据统计算法，实现数据分析和提示
项目原理

## Slide 19: 开发计划
项目原理

## Slide 20: 成本预算
项目原理
从设备成本：140.5元（电阻电容及外壳等估计共20元，不包含制作PCB板）
如果不使用模块，直接使用传感器元件，进一步降低成本

## Slide 21: 成本预算
项目原理
主设备成本：100.5元（电阻电容及外壳等估计共20元，不包含制作PCB板）
如果不使用模块，直接使用传感器元件，进一步降低成本

## Slide 22: 报告内容概要
项目定义
项目背景
竞品分析
项目目标
系统指标
项目原理
系统框架
系统原理
开发计划
成本预算
项目风险
工程伦理
市场风险
技术风险
公共浴室智能管理系统

## Slide 23: 工程伦理
个人隐私：采用客观环境的参数来实现相应功能，保证不会提取使用者的任何体态数据，从原理上仅能获得浴室隔间的使用情况，以图在最大限度上保护公共浴室中的个人隐私
学习成本：应用场景主要为校园公共浴室，使用人群基本为青壮年，对本产品主要用户接口——手机程序相对熟悉，在进行信息交互时困难很小、门槛较低，各类人群均可良好地使用本产品
浴室环境下的安全性：充分考虑到温度与防水需求，并着力于相关环境测试
项目风险

## Slide 24: 市场风险
政策：对大学生创新创业方面提供有大量物质与经济上的资助
经济：在大量学生受浴室拥挤、使用时间扎堆、高峰期长时间排队等问题的持续侵扰的情况下，部分学校会对现有浴室的服务质量提出更高的要求；学生在受浴室问题所烦扰的情况下，经济能力亦可承担学校采用本项目“低价低耗”的成本
项目风险
Chart: 产品市场分析
| 功能 | 可靠性 | 价格 | 品牌 | 易用性 | 售后服务
客户期望 | 85 | 95 | 90 | 70 | 90 | 90
竞争对手 | 82 | 88 | 81 | 75 | 82 | 76
本公司 | 90 | 93 | 83 | 65 | 84 | 74

## Slide 25: 市场风险
社会：某些教学质量过硬、历史悠久的学校在进一步扩大生源的同时，却未能同步地提升学生宿舍的环境质量，故而带来了浴室高峰期的供需矛盾，一些学校将寻求智慧化手段缓解日益增大的学生洗浴压力
技术：大数据、云端技术的发展使处理数据能力数量级增长，能以低成本实现智能；集成电路和电源技术发展，降低产品的成本与功耗
项目风险
Chart: 产品市场分析
| 功能 | 可靠性 | 价格 | 品牌 | 易用性 | 售后服务
客户期望 | 85 | 95 | 90 | 70 | 90 | 90
竞争对手 | 82 | 88 | 81 | 75 | 82 | 76
本公司 | 90 | 93 | 83 | 65 | 84 | 74

## Slide 26: 技术风险
开发团队存在技术短板，在云端技术与软件开发方面缺乏经验，存在一学习成本，可能无法在有限的时间和资源下完全完成预定开发
    解决方案：组织团队进行相关知识的学习，进行团队培训，提高团队凝聚力以及相关技术能力
目前设备存在技术瓶颈与壁垒，短时间内无法突破，可能难以达到预期功能
    解决方案：采购成熟的MCU模块、电源芯片、ZigBee/WiFi/蓝牙模块等相应功能模块来快速搭建原型系统
项目风险

## Slide 27: 谢谢观看
报告人：马博阳 綦浩楠 沙禹吉
2022年3月27日星期日

## Slide 28: 系统框架 – 系统框图
项目原理
微控制器
外壳
电源
温度传感器
红外传感器
水流量计
信号输入
电磁水阀
输出驱动
信号输出
ZigBee
通信模块
按钮
扬声器
LCD
读卡器
人机接口
淋浴器终端

## Slide 29: 系统框架 – 系统框图
项目原理
微控制器
外壳
电源
温度传感器
湿度传感器
光敏元件
信号输入
换气扇/灯光
输出驱动
信号输出
ZigBee
通信模块
按钮
扬声器
LCD
人机接口
淋浴间主机
WiFi

## Slide 30: 开发计划
项目原理
负责人 | 内容 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9
全体 | 开题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳、綦浩楠 | 文档编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳 | PPT制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳、綦浩楠 | 模块设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳、綦浩楠 | 原理图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
綦浩楠 | PCB设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳 | 设备软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
沙禹吉 | 设备联调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
沙禹吉 | 外壳制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体 | 云端软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体 | 系统测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳、綦浩楠 | 文档编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
马博阳 | PPT制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体 | 结题汇报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
开题报告
设计评审
中期检查
结题报告

## Slide 31: 成本预算
模块 | 型号 | 单价 | 数量 | 备注
电源 | SPX5205M5-L | 5 | 2 | 3.3V和5V
CPU | STM32F401C4T6 | 10 | 1 | 
读卡器 | RC-522 | 15 | 1 | 
流量计 | 5V供电型号 | 20 | 1 | 可选，如果采用计时估算
温度传感器 | DS18B20 | 10 | 1 | 
继电器+MOS管 | 973-5VDC-A | 5 | 1 | 
电磁阀 | 12V供电小型 | 15 | 1 | 可选，浴室已有
红外传感器 | HC-SR501 | 15 | 1 | 
通信模块 | ZigBee终端 | 10 | 1 | 
数码管 | - | 5 | 1 | 
扬声器 | - | 5 | 1 | 
按钮 | - | 0.5 | 1 | 
项目原理

## Slide 32: 成本预算
模块 | 型号 | 单价 | 数量 | 备注
电源 | SPX5205M5-L | 5 | 1 | 3.3V
CPU | STM32F401C4T6 | 10 | 1 | 
温湿度传感器 | DHT11 | 10 | 1 | 
环境光传感器 | TEMT6000/OPT101 | 10 | 1 | 如果使用光敏电阻成本0.25
继电器+MOS管 | 973-5VDC-A | 5 | 2 | 
通信模块 | ZigBee终端 | 10 | 1 | 
通信模块 | WiFi | 20 | 1 | 
数码管 | - | 5 | 1 | 
扬声器 | - | 5 | 1 | 
按钮 | - | 0.5 | 1 | 
项目原理