## Slide 1: 设计审查 公共浴室智能管理系统
报告人：马博阳 綦浩楠 沙禹吉
2022年4月13日星期三

## Slide 2: 报告内容概要
系统规范
应用场景
系统功能
系统指标
智能设备
总体方案
硬件设计
软件设计
外壳设计
智能服务
接口设计
数据库
人机界面
详细设计
系统调试
测试场景
测试方法
测试指标
公共浴室智能管理系统

## Slide 3: 报告内容概要
系统规范
应用场景
系统功能
系统指标
智能设备
总体方案
硬件设计
软件设计
外壳设计
智能服务
接口设计
数据库
人机界面
详细设计
系统调试
测试场景
测试方法
测试指标
公共浴室智能管理系统

## Slide 4: 应用场景
应用场景：校园宿舍、公寓等场所内的公共浴室
许多学校仍然只提供公共浴室，浴室的拥堵现象每天都在发生
很多人在洗完澡后遗落随身物品，造成不必要的损失
忘带毛巾、洗澡途中澡卡没钱很难求助
系统规范

## Slide 5: 系统功能 – 淋浴器终端
基本功能：用户刷卡出水，计时/计量收费
显示屏提示：当前时间、卡内余额、水流温度、学号/用户号、本次消费信息和淋浴器状态信息（是否被预约、是否故障）
语音提示：物品遗落、接近预约时间结束、接近供水时间结束等场景提示音
用户可通过手机预约洗澡时段，查看浴室当前使用情况和人流量分析，查看预估等待时间，淋浴器终端可检测用户是否按时到达并使用
遗落物品检测及报警提示
主动求助、报修功能
系统规范

## Slide 6: 系统功能 - 淋浴间主机&云服务平台
淋浴间主机
    检测浴室内温度、湿度及亮度，智能控制灯光与换气扇
云服务平台
    显示浴室当前使用情况
    统计用户历史数据，提供洗澡时间、水温等建议
    统计浴室历史使用情况，为用户提供使用高峰和空闲时段分析，为管理者提供供水时间建议
    统计水温、用水量，为管理者提供总供水量、供水温度的建议
系统规范

## Slide 7: 系统指标
功能测试指标
    能否实现用户预约和后台智能管理功能
    能否做到遗落物品报警提示和推送通知，使用者主动求助和报修
    能否做到水温、时长、用水量的数据采集、传输和后台智能分析
    能否做到对灯光和换气扇的智能控制
功能指标测试方法
    模拟使用环境进行功能测试
系统规范

## Slide 8: 系统指标
精确度测试指标
    温度传感器误差控制在
    湿度传感器误差控制在
    流量计误差控制在
    红外传感器检测成功率在以上
安全测试指标
    可以在浴室环境长时间正常工作
    无漏电现象
    正常工作湿度范围在10% - 90%rH
    正常工作温度范围在0 – 60℃
系统规范

## Slide 9: 报告内容概要
系统规范
应用场景
系统功能
系统指标
智能设备
总体方案
硬件设计
软件设计
外壳设计
智能服务
接口设计
数据库
人机界面
详细设计
系统调试
测试场景
测试方法
测试指标
公共浴室智能管理系统

## Slide 10: 总体方案 – 总体架构图
智能设备
淋浴间主机
淋浴器终端
淋浴器终端
云服务平台
用户

## Slide 11: 总体方案 – 终端硬件框图
智能设备

## Slide 12: 总体方案 – 主机硬件框图
智能设备

## Slide 13: 硬件设计 – 信号输入
信号输入部分包括：水温传感器、红外接近传感器、流量计、室温传感器、湿度传感器和光照传感器
红外接近传感器和光照传感器，现有模块不符合需求，自行设计
水温传感器、流量计、室内温湿度传感器选用符合指标需求的模块，输出均为数字信号，可直接与单片机交互
智能设备
流量计
温湿度
水温

## Slide 14: 硬件设计 – 信号输入
水温传感器、流量计、室内温湿度传感器对应的原理图
智能设备
流量计
温湿度
水温

## Slide 15: 接近传感器 – 方案选择
接近传感器：超声波传感器、热释电传感器、雷达、主动式红外传感器
超声波传感器精度较高，可检测静止状态；体积大、探头不防水且不可遮挡
热释电传感器受环境温度影响大，精度低，不可检测静止状态
雷达精度高，检测到很小相对移动的模块价格十分高
主动式红外传感器由红外发射二极管和红外接收二极管组成，红外发射二极管发射峰值波长为940nm的红外线，红外接收二极管在波长940nm处最敏感。主要有反射式和对射式两种方案，适合本项目，但现有模块发射功率低，检测距离只有几厘米
智能设备

## Slide 16: 接近传感器 – 可行性分析&方案设计
发射管发射940nm红外线，人体及浴室内环境红外辐射的波长约为9000nm - 10000nm，接收管接收400nm - 11000nm，940nm处最敏感，环境影响较小
通过调节发射功率，可以增大检测距离，静止和运动状态都可以检测
检测人体采用反射式方案，检测物品篮采用对射式方案
检测人体：采用类似红外遥控的模式，使用频率为38kHz的方波作为载波信号，每次检测时发送一段010101……的调制信号
检测物品：检测期间一直发射红外线，接收管在接收特定波长后产生较大的光电流，转换为电压，输入ADC进行采样量化，与设定的门限判断
智能设备

## Slide 17: 接近传感器 – 原理图
检测人体：3个发射管并联增强发射功率，减小方波占空比可以使电流大于建议值，增强发射功率，发射功率可达78mW/Sr，接收头可以实现信号解调，输出CMOS电平信号
智能设备

## Slide 18: 接近传感器 – 原理图
检测物体：对射式且距离近，不需要提高发射功率，运算放大器为轨到轨类型，可以使用±5V供电，输出电压，在-3.2 - 0V
智能设备

## Slide 19: 光照传感器 – 方案设计
现有光照传感器模块体积过大不便于集成和防水
光照传感器芯片为贴片式，需要在防水的前提下对外壳做特殊设计，保证环境光线可以照射到芯片表面
采用光电三极管，相较光敏电阻对光线更敏感、精确度更高、测量范围更大；相较光电二极管，输出电流大，方便后级处理
设计方案：将光电三极管输出电流转换为电压，通过ADC采样后，估算大致光照强度，并可与设定的门限比较，进行光照控制。
智能设备

## Slide 20: 光照传感器 – 原理图
与红外检测电路类似， ，输出电压与光通量有关，可能会达到很大的负电压需要后级处理
智能设备

## Slide 21: 滤波器和反相放大 – 方案设计
红外接收电路和光电三极管电路自身的信号频率并不高，但会受到电路中50Hz工频干扰，以及人体检测红外传感器发出的38kHz信号干扰
电流电压转换后为负电压，不便于ADC转换，需要反相处理
使用通带内平坦的巴特沃斯滤波器，截止频率10Hz，阻带50Hz衰减50dB
阶数为4阶，使用2级VCVS电路实现
元件参数通过将滤波器传递函数与电路传递函数联立解方程组得到
其后为放大倍数为1的反相放大电路，将电平转换为ADC采样范围内
智能设备

## Slide 22: 滤波器和反相放大 – 原理图
二极管将输出电压钳制在-0.7 – 4V，避免损坏单片机GPIO，单片机GPIO可容忍最大4V输入
智能设备

## Slide 23: 滤波器和反相放大 – 仿真
幅频响应符合设计要求
智能设备

## Slide 24: 滤波器和反相放大 – 仿真
电压限幅符合要求
智能设备

## Slide 25: 硬件设计 – 信号输出
使用三极管增强GPIO驱动能力控制继电器，二极管避免关断时线圈电流危害
继电器控制大电压、大电流的切换
智能设备

## Slide 26: 硬件设计 – 人机接口
显示屏：0.91寸LCD显示屏模块，3.3V供电，接口
读卡器：RC522 MINI模块， 3.3V供电， SPI接口
扬声器：单片机DAC输出，经功率放大器放大后驱动扬声器
按钮：微动开关+按键帽+防水套
智能设备

## Slide 27: 硬件设计 – 通信模块
为保证数据安全，避免断网时无法使用，以及终端数量的扩展性，通信分为两层：终端使用ZigBee将数据传输至主机，主机使用WiFi与云服务平台通信
主机中ZigBee为协调器组织网络
通信流程：发送方发送数据；接收方接收成功发送成功响应，接收方接收错误发送失败响应；发送方只重发1次
数据量不是特别巨大，采用基于字符串的自定义格式或者JSON格式，分别为两层设计通信协议
智能设备

## Slide 28: 硬件设计 – 通信模块
终端和主机协议
S 终端发送，H 主机发送，E 紧急，A 成功响应，N 失败响应
智能设备
1字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节
消息类型 | 设备编号 | 用户编号 | 当前时间 | 水温 | 流量 | 余额 | 状态信息 | 是否设置 | 结束标志$
15 - 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
无效位 | 是否停供水 | 是否故障 | 是否预约 | 是否正在使用 | 是否遗落物品 | 是否第一次刷卡 | 是否取卡 | 是否求助 | 是否报修

## Slide 29: 硬件设计 – 通信模块
主机和云平台协议
H 主机发送，C 云平台发送，E 紧急，A 成功响应，N 失败响应
智能设备
1字节 | 1字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 4字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 | N * 27字节 | 1字节
消息类型 | 设备编号 | 当前时间 | 浴室温度 | 浴室湿度 | 浴室光照 | 状态信息 | 是否设置 | 数据个数N | 终端数据 | 结束标志@
7 - 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
无效位 | 是否通风 | 是否照明 | 是否停供水 | 是否报修 | 是否求助

## Slide 30: 硬件设计 – 电源
为保证浴室环境内的用电安全，电源设计分为两部分
现有AC-DC模块将220V交流电转换为±5V直流电，低于潮湿环境人体安全电压12V，这一部分设置在模块外，可单独布置在浴室外
直流稳压，在淋浴器终端和淋浴间主机内，对±5V直流输入滤波，并将+5V直流转换为3.3V直流并稳压。
智能设备

## Slide 31: 硬件设计 – 处理器
处理器需求：
包含至少1个多通道ADC、1个DAC，支持数据采集和音频输出
至少4个16位定时器、支持PWM波形输出，包含RTC支持实时日期时间
SPI、通信接口、DMA
选择STM32F303RB，价格30元，资料较丰富
128kB Flash，4个12位ADC，2个12位DAC
1个32位定时器，共13个定时器，支持PWM，包含RTC
多个通信接口，12通道DMA
智能设备

## Slide 32: 软件设计 – 淋浴间主机流程图
智能设备

## Slide 33: 软件设计 – 淋浴间终端流程图
智能设备

## Slide 36: 外壳设计 – 制作方案
设计需求：保证在浴室环境的防水和用电安全
设计方案：
双层防水设计，外部用透明外壳包裹，内部使用塑料外壳
内部塑料外壳使用3D打印的塑料外壳，避免潮湿环境生锈
接口和接线处使用防水胶密封
按键使用防水键帽，将键帽和外壳用防水胶粘接
智能设备

## Slide 37: 外壳设计 – 示意图
智能设备

## Slide 38: 报告内容概要
系统规范
应用场景
系统功能
系统指标
智能设备
总体方案
硬件设计
软件设计
外壳设计
智能服务
接口设计
数据库
人机界面
详细设计
系统调试
测试场景
测试方法
测试指标
公共浴室智能管理系统

## Slide 39: 接口设计
平台选择：阿里云物联网平台和微信小程序
主机按照先前设计的基于字符串的自定义格式，将数据上传至服务器，服务器对数据解析后存入数据库
服务器根据解析后的主机数据，请求查询数据，并按照同样的格式将数据下发至主机设备，控制信息也按照同样的流程发送
智能服务

## Slide 40: 数据库设计
数据库包含6个表
用户信息表
管理员信息表
报修求助信息表
预约信息表
隔间状态信息表
浴室状态信息表
智能服务

## Slide 41: 人机界面设计
智能服务

## Slide 42: 服务平台流程图
智能服务

## Slide 43: 报告内容概要
系统规范
应用场景
系统功能
系统指标
智能设备
总体方案
硬件设计
软件设计
外壳设计
智能服务
接口设计
数据库
人机界面
详细设计
系统调试
测试场景
测试方法
测试指标
公共浴室智能管理系统

## Slide 44: 测试场景
    功能测试：可以将设备按照设计，放置在现有浴室的对应位置，或按照相应的距离和环境，在实验室模拟浴室，进行功能测试，功能测试不关注浴室的高温高湿环境，只测试功能是否能够实现
    指标测试：可以单独测试对应模块的指标，或者将设备放置在模拟环境中进行测试
    安全性测试：可以将设备与加湿器、加热器同时放置在较为密闭的盒中，并淋水模拟浴室，观察能否正常工作，是否有漏电现象
系统调试

## Slide 45: 测试方法
功能测试方法
    通过模拟使用环境进行功能测试，同时单独测试高温高湿环境下稳定性
    指标测试方法
    将采集结果与专用测量设备的结果比较，计算误差
  安全测试方法
    在温度为、湿度为的环境中，测试能否正常工作，有无漏电现象
系统调试

## Slide 46: 本阶段分工
马博阳
总体方案设计、设备硬件设计、设备软件设计、PPT制作
綦浩楠
总体方案修改、云服务平台设计、服务软件设计、文档编写
沙禹吉
外壳设计软件学习、设备外壳设计、文档编写
公共浴室智能管理系统

## Slide 47: 谢谢观看
报告人：马博阳 綦浩楠 沙禹吉
2022年4月13日星期三

## Slide 48: 技术风险
项目风险
淋浴器终端
电磁水阀
物品篮
终端
淋浴间主机
主机